Опыт применения мобильной стереосистемы гидрофонов для акустической локализации косаток (Orcinus orca) в Авачинском заливе

1. Федутин И. Д., 2. Филатова О. А., 3,4. Бурдин А.М., 3. Шевченко И.Н.

1.	Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник, Тверская область, Россия

2.	Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия

3.	Камчатский Филиал Тихоокеанского Института Географии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, Россия

4.	Центр по Изучению Жизни Моря, Сьюард, США

Для эффективного исследования акустической коммуникации необходимо четко идентифицировать вокализирующее животное. При работе с наземными объектами исследователь определяет принадлежность звуковых сигналов на слух либо по внешним признакам. Человеческое ухо малопригодно для восприятия подводных звуков и не способно определить направление звука в воде, а китообразные не демонстрируют надежных видимых признаков, связанных со звукопродукцией, даже в том случае, когда есть возможность наблюдать их под водой. При записи подводных звуков китообразных с применением ненаправленного гидрофона перед исследователем встает проблема идентификации индивидуальной и групповой принадлежности сигналов, что сильно ограничивает возможности изучения акустической коммуникации. Традиционное решение для локализации звуковых сигналов китов - массив гидрофонов. Стационарные и буксируемые массивы различной конфигурации успешно применялись многими исследователями (например Watkins and Schevill 1972; Miller and Tyack 1998; Lammers and Au 2003; Charif et al. 2001). Однако такой подход имеет ограничения при оперативной работе с моторной лодки в обстановке, требующей быстроты и мобильности. Массивы гидрофонов, как правило, довольно громоздки, а для определения с их помощью направления на источник звука требуется специальное программное обеспечение, что практически исключает возможность идентификации принадлежности сигнала в реальном времени. В связи с этим, возникла необходимость разработки простого и надежного инструмента, позволяющего на слух определять направление на источник подводного звука. Подобное устройство уже применялось ранее для локализации щелчков кашалота (Physeter macrocephalus) (Miller P.J.O. устное сообщение), нашей задачей являлось адаптировать его для оперативной работы с моторной лодки в условиях Восточной Камчатки.

Принцип работы устройства заключается в использовании двух гидрофонов, разделенных звукоизолирующим диском, который придает им направленность. Сигнал от каждого из гидрофонов подается на один из каналов стереовхода звукозаписывающей системы. Прослушивание сигнала осуществляется через наушники, при этом, к каждому уху оператора приходит сигнал от отдельного гидрофона. Вращение устройства создает иллюзию поворота головы оператора, что позволяет сориентироваться на источник подводного звука по изменению сигнала, поступающего от гидрофонов.

Pис 1. Конструкция мобильной стереосистемы гидрофонов.

Основанием устройства является металлический (свинцовый) диск диаметром 300 мм, толщиной 12 мм, который также выполняет функцию балласта (рис. 1, а)

На нем закреплен кронштейн для присоединения поворотного шеста (рис. 1, b). По сторонам основания располагаются звукоизолирующие пластины из мелкопористого пенопласта (рис. 1, с) на которые крепятся гидрофоны (рис. 1, d). Поворотный шест собирается из четырех пластиковых секций длиной 1,6 м (рис. 1, e), фиксируемых шплинтами, и снабжается заглушкой с компасом (рис. 1, f). Для пеленгации и записи использовались гидрофоны с частотным диапазоном от 300 Гц до 40 кГц и цифровой аудио магнитофон Sony DAT TCD-D100.

Возможность пеленгации сигнала непосредственно на слух, компактность, невысокая стоимость материалов и комплектующих при общей простоте изготовления позволяет использовать мобильную стереосистему в качестве доступной альтернативы традиционным  массивам   гидрофонов. При записи сигнала для дальнейшего анализа не требуются дорогостоящие многоканальные устройства. Принцип работы с устройством интуитивно понятен, и оператору не нужна специальная квалификация.

Пеленгация осуществляется в два этапа. На первом этапе оператор определяет, с какой стороны расположен источник звука. Для этого вращением устройства необходимо добиться слышимости сигнала только в одном из гидрофонов, что происходит, когда второй гидрофон экранирован звукоизолирующим диском

Рис 2. Расположение стереосистемы относительно источника звука при слышимости сигнала только в одном из гидрофонов.

На втором этапе для более точного определения направления вращением устройства добиваются равной слышимости сигнала гидрофонов, что происходит, когда устройство направлено ребром звукоизолирующего диска на источник подводного звука

Рис 3. Расположение стереосистемы относительно источника звука при равной слышимости сигнала гидрофонов.

Азимут на источник сигнала определяется с помощью встроенного в поворотный шест компаса.

Стереосистема успешно применялась для локализации групп косаток (Orcinus orca), находящихся в пределах акустической досягаемости, в ситуациях, когда условия не позволяли делать это визуально. Дистанция уверенной слышимости криков косаток под водой, как правило, превышает дистанцию визуального обнаружения с лодки. Нередко наблюдатели слышат звуки косаток с помощью гидрофона, но не могут обнаружить их визуально. Стереосистема позволяет определить направление на вокализирующего зверя, чтобы приблизиться на расстояние визуального обнаружения. За период полевого сезона 2003 года (конец июня – начало июля, конец августа – начало сентября) в 5 случаях из 17 группы были локализованы с помощью стереосистемы, причем в одном случае группа была найдена в тумане при видимости 100-500 метров. Также стереосистема использовалась для разделения звуковых сигналов групп косаток, находящихся в акустическом контакте. При записи лодка располагалась между двумя группами, а стереосистема была ориентирована  таким образом, чтобы сигнал от каждой группы поступал на отдельный гидрофон. Проанализировав полученные таким способом записи, мы обнаружили, что вокализации групп косаток, находящихся в акустическом контакте, представляют собой перекличку с использованием дискретных типов звуков. Этот факт свидетельствует в пользу гипотезы о том, что одной из функций дискретных типов звуков может быть дальнедистантная коммуникация между различными группами косаток.

Представляется, что мобильная стереосистема гидрофонов может оказаться полезной для решения сходных задач применительно и к другим китообразным.

Список использованных источников

Charif R.A., Clapham Ph.J., Clark C.W. 2001. Acoustic detections of singing humpback whales in deep waters off the British Isles. Marine Mammal Science 17(4): 751-768

Lammers M.A. and Au W.W.L. 2003. Directionality in the whistles of Hawaiian spinner dolphins (Stenella longirostris): a signal feature to cue direction of movement? Marine Mammal Science 19(2):249–264.

Miller P.J.O. and Tyack, P. L. 1998. A small towed beamforming array to identify vocalizing resident killer whales (Orcinus orca) concurrent with focal behavioral observations. Deep-Sea Research (45):1389-1405.

Watkins, W. A. and Schevill, W. E. 1972. Sound source location by arrival times on a non-rigid 3-dimensional hydrophone array. Deep-Sea Research (19): 691-706.